## Slide 1: Zwischenpräsentation
Demodulation von LoRa-Signalen mit LimeSDR Mini

## Slide 2: Inhaltsangabe
Aufgabenstellung
Hardware & Software
LoRa
LoRaWAN
Resultate
Ausblick

## Slide 3: Motivation der Arbeit & Aufgabenstellung
Motivation
Erhöhtes Interesse an IoT
Steigender Effizienzgedanke
Begrenztes Frequenzspektrum
Rekonstruktion von Symbolen unterhalb des Rauschpegels
Aufgaben
Verbindungsaufbau zu einem vorhandenen Endgerät
Detektion von Paketen mittels der Preamble
Synchronisation mithilfe der Preamble
Datendekodierung

## Slide 4: Hardware
Lime SDR mini
The Things Node
Quelle: www.mouser.ch & www.thethingsnetwork.org
Notes: Lime SDR
Full Duplex SDR
Opensource
Mikrocontoller & FPGA
Frequenz: 10 MHz – 3.5 GHz
Bandbreite: 40MHz
Samplerate: 30.72 MSPS
The Things Node
Endnutzer Gerät
Basis: SparkFun Micro – 3.3V/8MHz
Temperatur Sensor
Digitaler Beschleunigungsmesser
Lichtsensor
Taster
RGB LED

## Slide 5: Software
GNURadio Companion
VS-Code für Python
Quelle: www.mouser.ch & www.thethingsnetwork.org
Notes: GNURadio Companion
Programmierwerkzeug für die Implementierung von SDRs
Opensource
C++
Nutzungsbereich: Amateurfunk

## Slide 6: Technologie
LoRa
Übertragungsprotokoll
Punkt zu Punkt Verbindung
Low Power und hohe Reichweite
LoRaWAN / LPWAN
Netzprotokoll
Sternförmige Struktur
Verbindung mit dem Internet

## Slide 7: Long Range
Wie funktioniert diese Technologie auf dem physikalischen Layer?

## Slide 8: Das Signal: Chirp
Zeitbereich
Frequenzbereich
Quelle: LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners
Notes: Chirp  Compressed High Intensity Radar Impuls

## Slide 9: Symbole
Quelle: LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners
Notes: Beispiel für
Beispiel für 𝑆𝐹=2

## Slide 10
Anzahl Bits pro Symbol:
Anzahl Symbole :
Übertragungszeit:
Limitierungen des Frequenzbands
Kleinster möglicher Spreading Faktor
Quelle: LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners
Der Spreading Faktor
Notes: Anzahl Symbole :
Symboldauer:
 Doppelte Anzahl der möglichen Symbole & Doppelte Anzahl Samples  Doppelte Übertragungszeit
Anzahl Symbole : 2^𝑆𝐹
Symboldauer: 𝑇_𝑆𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙=2^𝑆𝐹/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒
𝑆𝐹+ 1  Doppelte Anzahl der möglichen Symbole & Doppelte Anzahl Samples  Doppelte Übertragungszeit

## Slide 11: Struktur eines Datenpakets
Quelle: LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners
Notes: Preamble  {6,…,65535} Typ. 8
Framesync  2 Upchirp (Optional)
Frequency Sync  2.25 Downchirp

## Slide 12: Long Range Wide Area Network
Wozu dient das Netzwerk und wie wird LoRa dabei verwendet?

## Slide 13: LoRaWAN: Eine LPWAN-Funktechnologie
Quelle: LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners
Notes: LPWAN  Low Power Wide Area Network

## Slide 14: Zwischenresultate
Signalbetrachtung
Signalrekonstruktion

## Slide 15: Signalbetrachtung
Inbetriebnahme des «The Things Node»
Inbetriebnahme des «Lime SDR mini»
Aufzeichnung eines Pakets mittels «GNURadio Companion»
Visuelle Betrachtung des Signals im Frequenzbereich

## Slide 16: Signalrekonstruktion
Recherche zum generellen Funktionsprinzip
Funktionsentwicklung für die synthetische Erstellung von Symbolen
Zusammenbau von Symbolen zu einer Preamble
Entwicklung von synthetischem Frequenz- & Zeitoffset

## Slide 17: Ausblick
Welche weiteren Arbeitsschritte stehen noch bevor?

## Slide 18: Zeit- und Frequenzoffset
Quelle: Low Complexity LoRa Frame Synchronization for Ultra-Low Power SDRs
Notes: STO  Sampling Time Offset
CFO  Carrier Frequency Offset

## Slide 19: Zwischenfazit und Abschluss
Neues Wissen rund um CSS und LoRa erlernt
Vertiefte Kenntnisse in Python
Erste praktische Erfahrung mit GNURadio Companion
Erste Berührungspunkte mit Quarto und technischem Dokumentieren